По всем вопросам просьба обращаться в наши офисы:

Телефоны для связи:  +7 (495) 777-47-88, 748-96-26, 748-91-27, -28, -29, 500-71-54, -55, -65,

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by  info@tesec.ru

Интернет:   www.tisys.ru    www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru

Опросный лист по центральным системам

Центральные системы подачи сырья:

- Количество и типы материалов планируемых к загрузке

- Количество одновременно используемых материалов

- Общее количество машин (ТПА, экструдеры и т.п.)

- Производительность каждой машины кг/ч

- Типы материалов планируемых к переработке на каждой их машин

- Планировка цеха с расстановкой машин и ориентировочным указанием мест для размещения зоны хранения материала и компонентов системы загрузки с указанием размеров

- Потребное количество хранимого материала. Уточнить необходимость в силосах, бункерах хранения материала и т.п. Типы силосов (внутреннее/наружное позиционирование)

- Информация о грузоподъемных механизмах (кран-балках), которые могут быть помехой при установке и эксплуатации трубной линии

- Есть ли в наличии траншеи (канавы) для прокладки трубопровода или прочие конструкции, которые можно использовать

- Планируется ли применения красителя/дробленки. Если да, то процент ввода.

- Если процент дроблении велик, то указать метод ее хранения и загрузки (рядом с машиной или центральное хранение)

Центральные системы осушения:

- Количество и типы материалов для осушения. Сколько и какие машины могут потреблять одинаковый материал

- Требуемая производительность по осушенному материалу

- Зона установки системы осушения